Załącznik nr 6 do SWZ

KOSZTORYS - ślepy ofertowy
z przedmiarem i opisem robót

NA BUDOWĘ DROGI DLA PIESZYCH - CHODNIKA ORAZ PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W GIERZWAŁDZIE,
w tym:
- wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm
- na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm i
- podbudowie z kruszywa naturalnego z zawartością 50% kruszywa łamanego gr. 15 cm,
- szer. 2,00 m
- długości ok. 630,00 m.
Chodnik przylega do krawędzi drogi gminnej, od istniejącego krawężnika do projektowanego obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm oraz oporem.
Wykonanie i oznakowanie dwóch przejść dla pieszych.
Lokalizacja przedsięwzięcia: pas drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 4/4; 63/41; 63/42; 63/43; 63/29; 63/39 obręb 0004 Gierzwałd, gm. Grunwald.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis i rozmiar prac	Jednostka	Ilość	Koszt jednostkowy	Wartość / w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza) 630,00 m	km	0,630
2.	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników o nawierzchni betonowej (1,10 +1,40) :2 x 33,0 m	m2	41,25
3.	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu samochodem samowyładowczym w wskazane miejsce poz. 2x0,15	m2	6,19
II.		PODBUDOWA
4.	KNR 2-01 0206-01	Wykonanie koryta wraz z wywozem urobku 600,00x2x0,20 m	m3	240,00
5.	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV 630,00x 2,00 m	m2	1 260,00
6.	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego, poz. 5	m2	1 260,00
III.		OBRZEŻA
7.	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy bet. o wym 20x20 cm w gr. kat. III-IV 630,00-33,00 m	m	597,00
8.	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa pod obrzeża betonowe z oporem poz. 7. 597,00x(0,10+0,20)x0,10	m3	17,91
9.	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnienia spoin zaprawą cementowe poz. 7	m	597,00
IV.		NAWIERZCHNIA
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. Kostka szara wtaz z regulacją wysokości urządzeń i pokryw umieszczonych w nawierzchni poz. 5	m2	1 260,00
V.		ORGANIZACJA RUCHU
11.	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	4,00
12.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o pow. do 0,3 m2	szt.	4,00
13.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak aktywny wraz z zasilaniem panelem solarnym, wbudowanym akumulatorem oraz czujnikiem obecności pieszego	szt.	4,00
14.	KNR 2-32 0706-05	Ręczne malowanie linii na przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową 2szt. x(4,00x0,5x5)	m2	20,00
		Razem netto
		Podatek VAT 23 %
		Ogółem brutto

Razem słownie: ...................................................................................................................................

....................................................................
(podpis wykonawcy)