Przedmiar robót - kosztorys ślepy

na Zadanie 1 "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łodwigowo" na działce nr 148, obręb nr 0011 Łodwigowo, gm. Grunwald

Klasyfikacja robót wg CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45233251-3 - Konstrukcja jezdni 
i zjazdów. Długość drogi - 980,00 m,  szer. jezdni 3,50 m oraz pobocza 2 x 0,75 m.

| Lp. | +Podstawa wyceny | Opis i rozmiar prac | Jednostka | Ilość | Koszt jednostkowy | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,980 m , tyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, projekt do zgłoszenia wyk. robót | km | 0,980 |  |  |
| 2. | KNR 2-01 0206-01 0214-01 | Wykonanie koryta wraz z wywozem urobku, pod jezdnię i pobocze na głębokości 25 cm, 980 x 4,50 x 0,25 m = 625,00 m3 | m3 | 1 102,50 |  |  |
| 3. | KNR 2-31 0103-04 0104-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubości warstwy 10 cm 980,00 x 4,50 m = 4 410,00 m2 | m2 | 4 410,00 |  |  |
| 4. | KNR 2-31 0114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać 50 % kruszywa łamanego, 980,00x 4,50 m = 4 410,00 m2 | m2 | 4 410,00 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0308-02 0309-02 | Nawierzchnia jezdni, mijanek i zjazdów z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca gr. 5 cm. + warstwa ścieralna gr. 4 cm, 980,00 m x 3,50 m+ 7 x (4,0 x 5,00m) + 2 x (20,0 x 2,50m) | m2 | 3 670,00 |  |  |
| 6. | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Pobocza o szerokości 0,75 m x 2. Pobocza o konstrukcji z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać 50 % kruszywa łamanego. 980,00 m x (0,75 x 2) | m2 | 1 470,00 |  |  |
| 7. | KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 | szt. | 3,00 |  |  |
| 8. | Kalk. ind. | Rowy odwad. obustronne z dnem szer. 40 cm | m | 2 940,00 |  |  |
| 9. |  | Razem netto |  |
| 10. |  | Podatek VAT 23 % |  |
| 11. |  | Ogółem brutto |  |

Razem słownie: .......................................................................................................złotych ........../100.

Stawka roboczogodziny ......... zł

Poziom cen ........................ r.

Narzuty:

koszty zakupu (Kz) ............ % x M

koszty pośrednie ..................... % x (R+S)

Zysk (Z) .......... % x (R+S+Kp)

VAT (V) 23 % x (R+S+Kp+Z+M)						........................................:

(podpis wykonawcy)